## Slide 1
Z-MAX 基线版 · 硬件配置手册
Z700 轮式双臂精细操作机器人 · L2 基线版
智蜂创元(ZFCY) | Orin 实机运行验证 | Q/ZFCY 001.1-2026

## Slide 2
Z-MAX 基线版 · 硬件总览 — 12路真实设备
以下所有硬件均已通过 AGX Orin 智算中枢实际连接验证
🤖 珞石 6-DOF 机械臂 🖐️ 电动夹爪
⚡ 六维力/力矩传感器 📷 RealSense D405 深度相机
🚦 三色塔灯 (绿/黄/红) 🚨 双路急停 (物理+USB)
📱 Honeywell 扫码枪 🖐️ 触觉传感器 TS-F-L
👁️ FoundationPose 视觉定位 📡 障碍物检测系统
🎛️ 状态机 motion 🖥️ HMI 人机界面
网络: 192.168.23.10 · ROS2 Domain 23 · 21节点 · 51 Topic

## Slide 3
🧠 AGX Orin · 智算中枢
Z-MAX 的核心大脑 — NVIDIA Jetson AGX Orin
◈ 算力: 275 TOPS AI 推理 + 7.4 GB RAM
◈ 实时控制: 1ms EtherCAT 总线控制周期
◈ 视觉处理: 实时 3D 点云 + FoundationPose 定位
◈ 力控闭环: 六维力传感器 >10kHz 采样率
◈ 多任务: 21 个 ROS2 节点并行运行
◈ 通信: 51 个 Topic 数据流 + Service 控制接口
所有硬件驱动以 ROS2 节点形式运行在 Orin 上
XSpace Studio 通过 SSH 远程操控

## Slide 4
🤖 珞石 6-DOF 机械臂 | 执行层 · 核心运动
🔌 控制接口
• /robot_driver 节点
• /joint_states (实时关节角度)
• /robot_status (JSON 状态)
• Service: move_joint/line/pose/sequence
• Service: robot_stop (急停)
• /real_joint_states (原始编码器)
📋 功能说明
◈ 6轴关节运动 · 重复定位 ±0.05mm
◈ 珞石(ROKAE)高精度工业机械臂
◈ 支持关节空间/笛卡尔空间运动
◈ 序列动作编排执行
◈ 实时关节状态反馈 (位置/速度/力矩)
◈ 集成力控插入搜索功能
✅ 已接入 · 实测可用

## Slide 5
🖐️ 电动夹爪 | 执行层 · 末端执行器
🔌 控制接口
• /gripper_driver 节点
• /gripper_pos (当前开度)
• Service: GripperSrv (target_pos 0~200)
• XSpace Studio: 🖐️开 / ✊关 一键控制
📋 功能说明
◈ 电动伺服驱动 · 位置控制精度高
◈ 夹持力自适应 · 不伤光模块
◈ 开度范围 0~200 (约 0~40mm)
◈ 支持力控模式 (target_force)
◈ 开/关响应 <0.5秒
✅ 已接入 · 实测可用

## Slide 6
⚡ 六维力/力矩传感器 | 感知层 · 力觉反馈
🔌 控制接口
• /tactile_force_node 节点
• /robot/force_torque (WrenchStamped)
• /robot/tcp_pose (末端位姿)
• /robot/joint_states (正运动学推算)
📋 功能说明
◈ 6轴力/力矩实时测量 (Fx/Fy/Fz/Tx/Ty/Tz)
◈ 采样率 >10kHz · 比人手灵敏
◈ 力控柔顺操作的核心传感器
◈ 同时提供末端 TCP 位姿估算
◈ 与状态机 motion 联动实现力控闭环
✅ 已接入 · 实测可用

## Slide 7
📷 RealSense D405 | 感知层 · 3D视觉
🔌 控制接口
• /realsense_source 节点
• /realsense/color/image_raw (RGB)
• /realsense/depth/image_rect_raw (深度)
• /realsense/points (3D点云)
📋 功能说明
◈ Intel RealSense D405 深度相机
◈ RGB 彩色图像 + 深度图 + 3D点云
◈ 用于 FoundationPose 视觉定位
◈ XSpace Studio 📸一键拍照功能
◈ 分辨率: 实测 640×480 或更高
✅ 已接入 · 实测可用

## Slide 8
🚦 三色塔灯 | IO层 · 状态指示
🔌 控制接口
• /tower_light 节点
• /tower_light/command (std_msgs/String)
• /tower_light/status (当前状态)
• Subscribes: emergency_stop, motion/*, estop
📋 功能说明
◈ 三色: 🟢绿(运行) 🟡黄(待处理) 🔴红(急停)
◈ 自动响应机器人状态变化
◈ 发布 green/yellow/red/off 命令
◈ XSpace Studio 硬件总线实测: 三色全通
◈ 产线工人通过颜色即可判断状态
✅ 已接入 · 实测可用

## Slide 9
🚨 双路急停 | IO层 · 安全保障
🔌 控制接口
• /physical_estop (物理急停按钮)
• /usb_estop (USB外接急停)
• /emergency_stop/event (事件通知)
• tower_light 节点订阅急停状态
📋 功能说明
◈ 双路冗余设计: 物理按钮 + USB接口
◈ 任一触发立即停止所有运动
◈ 塔灯自动切换为红色闪烁
◈ 需手动复位才可恢复运行
◈ 符合工业安全标准
✅ 已接入 · 实测可用

## Slide 10
🖐️ 触觉传感器 TS-F-L | 感知层 · 接触检测
🔌 控制接口
• /tactile_force_node 节点
• /tactile_sensor (TactileSensor消息)
• 型号: TS-F-L (通用小拇指)
• QoS: BEST_EFFORT (事件驱动)
📋 功能说明
◈ 触觉阵列传感器 · 检测物理接触
◈ 事件驱动模式: 有接触时才推送数据
◈ 辅助定位和夹持确认
◈ 与状态机联动实现触觉反馈控制
◈ 空闲时无数据 = 正常状态
✅ 已接入 · 实测可用

## Slide 11
👁️ FoundationPose 视觉定位 | 感知层 · 视觉AI
🔌 控制接口
• /vision_tag 节点
• /vision 节点
• /vision_pointcloud 节点
• 订阅: RealSense color/depth
• 发布: visualization_marker_array
📋 功能说明
◈ 基于 FoundationPose 的6-DOF位姿估计
◈ 利用 RGB + 深度图 + 3D点云
◈ 定位托盘/料盘/模块的精确位置
◈ 视觉引导机械臂精确抓取
◈ 通过 /joint_and_pose service 反馈机械臂
✅ 已接入 · 实测可用

## Slide 12
📱 扫码枪 & 其他外设
📱 Honeywell 扫码枪
• /honeywell_scanner 节点 · /barcode_scanner/status
• Service: /barcode_scanner/start_scan
• 自动识别模块 SN 码 · 与 HMI 联动记录
🖥️ HMI 人机界面
• /hmi_v1_tashan_bridge 桥接节点
• 订阅 gripper_pos / joint_states / hmi/events
• XSpace Studio 的 Orin 端配套界面
🎛️ 状态机 (motion)
• 接收 5 路传感器输入 → 输出控制指令
• /execute_external_task · /hmi/command · /hmi/snapshot

## Slide 13
系统架构 · ROS2 数据流拓扑
🖥️ 控制层: motion ← 5路传感器 → hmi/events
external_comm ↔ execute_external_task
🤖 执行层: robot_driver → joint/status/pose
gripper_driver → gripper_pos
⚡ 感知层: tactile_force → F/T · realsense → color/depth/points
vision_tag → FoundationPose · honeywell → barcode
🚦 IO层: tower_light ← emergency/motion/estop
hmi_bridge ← real_joint/gripper/events
共 21 个 ROS2 节点 · 51 个 Topic · 全 Domain 23

## Slide 14
XSpace Studio · 一站式操控平台
Windows PC 上的 Z-MAX 操作界面 (PyQt5 暗色主题)
🔧 硬件工具箱 — 12路硬件总线 (CANoe风格)
三色塔灯 🟢🟡🔴⚫ · 夹爪 🖐️开 ✊关 · 机械臂 📡🛑
RealSense 📸拍照 · 触觉 📡读取
每路硬件独立控制 · 状态实时反馈 · SSH复用加速 (0.3s)
📈 实时监控 — 5种信号源 + Rerun 3D可视化
回放 · 仿真 · 演示 · 实时Orin · 离线仿真
Topic/Node面板 · 信号追踪(余晖效果) · rosbag录制
🏋️ 训练控制台 — VTLA DiffusionPolicy 端到端训练
✅ 评估分析 — 训练损失曲线 · 多记录对比 · 模型管理

## Slide 15
Z-MAX 基线版 · 技术参数
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ 项目 参数 │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│ 机械臂 6-DOF 工业级 (珞石平台) │
│ 重复定位精度 ±0.05mm │
│ 力传感器 六维 (Fx/Fy/Fz/Tx/Ty/Tz) │
│ 力控采样率 >10kHz │
│ 深度相机 Intel RealSense D405 │
│ 夹爪 电动伺服 · 0~40mm 开度 │
│ 触觉传感器 TS-F-L · 事件驱动 │
│ 扫码枪 Honeywell · 自动识码 │
│ 智算中枢 NVIDIA Jetson AGX Orin · 275TOPS │
│ 控制周期 1ms (EtherCAT) │
│ 操作系统 Ubuntu 22.04 · ROS2 Humble │
│ ROS2 节点数 21 个 │
│ ROS2 Topic 数 51 个 │
│ Domain ID 23 │
│ 网络 192.168.23.10 │
│ 操作界面 XSpace Studio (Windows PC/平板) │
│ 安全 双路急停 · 力控过载 · 塔灯 │
│ 关键工序良率 大于99% (L2基线) │
└──────────────────────────────────────────────────────┘

## Slide 16
Z-MAX 基线版
12路硬件 · 21节点 · 1ms控制 · 大于99%良率
智蜂创元(ZFCY) · Q/ZFCY 001.1-2026