## Slide 1
Z-MAX 项目总结报告 V1.0
静界科技 · 2026年7月
光模块精密插拔 · 五层智能引擎
总工程师: 静静

## Slide 2
一、五层智能引擎架构
Sys-0: L2基线 规则引擎 Orin Nano <1ms
Sys-1: L3增强 ACT/VTLA统一 52M/1.2ms
Sys-11: L4旗舰 smolvla 450M/215ms
Sys-12: L4世界 smolvla_lew+LeWorld 628M/186ms
Sys-2: 云端 Hermes Agent GR00T/VTLA 4090

## Slide 3
二、核心性能指标
ACT推理: 52M参数, 1.2ms延迟, 0.26GB显存, 800FPS
VTLA联调: 450M参数, 280ms延迟(4090→WSL gRPC)
smolvla_lew: 628M参数, 186ms延迟, 2.06GB峰值
LeWorldModel: 5.5M参数, 1.9ms, 近乎零开销
训练: 498ms/步, 峰值1.83GB(RTX4060 8GB)

## Slide 4
三、工程交付物
文档: 30+份MD文档 + 2份专利交底书.docx
代码: 5系统/10文件 + Robot抽象 + gRPC服务
Web: 主页+10页暗色主题（自主系统/仿真/专利/监控/硬件树）
GUI: 引擎切换/延迟显示/硬件总线/文档入口/专利面板
联调: Sys1↔Sys2通过(VTLA 280ms)

## Slide 5
四、团队与分工
总工程师·静静: 架构设计·模型体系·文档统筹·GUI WSL RTX4060 main分支
前端+训练·web: Web页面·云端部署·Sys2训练·飞书Bot 4090 24GB
硬件端侧·小芳: Orin部署·ROS2仿真·测试验证 Mac M1 mac分支

## Slide 6
五、知识产权
实用新型: 多模态VLA具身机器人精细操作控制系统
6项权利要求: 双臂协同·多引擎·统一推理·力控1kHz·软件升级·自适应对准
规避设计: 本地-云端分离·引擎热切换·断连回退ACT
软件著作权: 4件

## Slide 7
六、项目状态
✅ 已完成: 架构·模型·Web·GUI·文档·专利·联调
🔄 进行中: 全链路端到端测试(小芳)·GR00T权重下载(web)
⏳ 待验证: 7×24可靠性运行
整体进度: 90%+